Прибор   Azimuth

Техническое описание прибора Azimuth:

Прибор состоит из разборного корпуса  и защитной крышки.

В корпусе находится  электронная схема, а так же источник питания (батарейка типа «крона»).  Защитная крышка так же выполняет роль упора, позволяющего находится прибору в наклонном положении.

На передней панели прибора, с правой стороны находится желоб, в котором, в свёрнутом состоянии находятся провод с клемными зажимами (типа «крокодильчик») для соединения прибора с электродами (банками).

В нижней части лицевой панели находятся 3 кнопки:

слева — включение прибора,

справа – включение функции «автовозврат» (автомат)

между ними кнопка возврата стрелки на отметку SET  (на шкале)

Над ними экран показывающий ТА.

Правее и чуть выше индикатора ТА находится ручка чувствительности (sens).

В правом верхнем углу прибора расположен светодиод загорающийся в момент возврата стрелки на SET в автоматическом режиме или в ручном, при нажатии на среднюю кнопку.

Так же светодиод выполняет функцию контроля разряженности батарейки.

Чем слабее заряд в батарейке – тем слабее светится светодиод!

Отсутствие свечения светодиода говорит о необходимости замены батарейк!

Важное примечание!

Использовать в приборе только качественные алкалиновые батарейки

типа: duracell, enerjizer,vatra,kodak или в крайнем случае JP.

Замена батареек производится следующим образом:

Обычной отверткой отворачиваете винт, находящийся в углублении на обратной стороне прибора

После чего открываете заднюю крышку.

Перед вами предстанет содержимое прибора: плата с деталями и находящаяся над ними батарейка.

Замените батарейку.

Сборка прибора:

Сборку прибора производить следующим образом:

Вначале следует плотно сомкнуть нижнюю часть крышки так, что бы выступы находящиеся в нижней части самого прибора вошли в углубления на крышке (защёлкнулись) и после этого следует плотно прикрыв крышку вставить и закрутить винт.

Подготовка к работе:

Поддев с низу крышку поднять её согласно рисунку.

Отделить её от прибора и развернуть на 180 градусов.

и установить её с обратной стороны, вставив выступы крышки в углубления в верхней части корпуса.

Прибор установлен в рабочее положение.

Собрать же прибор в первоначальное, транспортировочное  положение       можно легким движением одной руки.     (см. рис.)

И крышка отпадёт сама.

Разворачиваем крышку опять же наоборот, вставляем и закрываем.

Проверка батарейки производится следующим образом:

при включенном приборе нажать на кнопку SET.

 При этом должен ярко светится светодиод. Это говорит о хорошем заряде батареи.

Если же светодиод едва светится или не светится совсем, то батарея подлежит замене.

Работа на приборе:

Вытащить провода из углубления в корпусе, подключить к банкам,

передать ПК \ взять электроды, включить прибор (левая кнопка) установить стрелку на «SET» посредством нажатия на среднюю кнопку.

Выставить чувствительность и.т.д. (при необходимости воспользоваться функцией автоматического возврата стрелки, нажмите на правую кнопку.

Ну и так далее, согластно теху...