Прибор  измерительный «Омега».

Руководство  по  эксплуатации

# Прибор измерительный «Омега» ( далее прибор ) предназначен для визуального наблюдения за динамикой изменения сопротивления, происходящего в исследуемом терминале.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Комплектация прибора.

- Работа с прибором.

- Замена батарейки.

- Установка времени часов.

- Меры предосторожности.

- Гарантийные  обязательства.

- Технические  характеристики.

Комплектация:

- Прибор                              -- 1 шт.

- Провод соединительный        – 1 шт.

- Электроды обычные  (банки) -- 2 шт.

- Электрод соло (соло банка)   -- 1шт.

РАБОТА  С  ПРИБОРОМ :

Для ввода прибора в эксплуатацию необходимо:

- Зажимы(22) подключить к электродам ( 19). (рис.3)

.

- Штекер (20) вставить в гнездо (17),находящееся на задней крышке прибора.

.

- Упорную ножку (14) поддев пальцем снизу, перевести в открытое состояние. (рис. 4).

(Не прилагайте черезмерного усилия при переводе ножки в открытое состояние!)

- Установить прибор на горизонтальной плоскости, в наклоненном  состоянии,

использую в качестве упора ножку (14.)

- Обеспечить соединение электродов (19) с исследуемым объектом..

- Включить прибор, нажав на кнопку «power».

- Нажать на кнопку «set».

При этом засветится светодиод и стрелка  установится

на отметку « SET », на шкале прибора.

- Чувствительность прибора регулируется  ручкой  «SENS ».

- Индикатор   показывает  сопротивление  исследуемого объекта,

в условных  единицах – «ТА».

- Прибор оснащен функцией автоматического возвращения стрелки на «SET», после достижения ею любого края шкалы.

Для включения этого режима, необходимо нажать на кнопку  «AUTO»

Пояснительный рисунок

Рисунок задней части прибора.

Контроль питания прибора:

По мере разрядки батарейки — будет уменьшаться яркость свечения лампочки.
Когда лампочка вообще перестанет загораться при нажатии на кнопку «SET»

– это означает полную потерю заряда батарейки!

ЗАМЕНА  БАТАРЕЙКИ:

- По мере разрядки батарейки — будет уменьшаться яркость свечения лампочки, находящейся на передней панели прибора, вверху.

Когда батарейка полностью сядет – лампочка светиться не будет.

- При прекращении свечения лампочки  (разряженная батарейка ) , прибор будет сохранять работоспособность в течении не менее 3 – 5 часов . Но батарейки следует заменить при первой возможности.

- Для замены батарейки необходимо отвинтить  шурупы, находящиеся на задней стенке прибора, затем открыть крышку и поддев батарейки  снизу, извлечь их.

- Замену батарейки произвести в обратном порядке.

- Хорошие батарейки могут обеспечить работу прибора на срок до одного года.
   (В зависимости от интенсивности работы)

На следующем рисунке в верхнем левом углу расположено 2 отсека, в котором находятся

6 батареек, 3 в одном отсеке и 3 в другом.

Аккуратно извлеките вначале среднюю батарейку в первом отсеке и среднюю батарейку во втором.  Затем извлеките остальные батарейки. (можно использовать тонкую отвёртку, для поддевание батареек.)

Устанавливать новые батарейки в обратном порядке  -- Вначале крайние батарейки отсека, затем среднюю.

      Соблюдайте полярность батареек!!!

ВНИМАНИЕ!

В прибор следует устанавливать только качественные батарейки  alkaline типа :

«Duracell»; «Energizer»; и т.д.

Не используйте дешевые батарейки т.к. они могут вызывать порчу прибора.

(При использования не алкалиновых батареек вы рискуете потерять право на бесплатный гарантийный ремонт).

УСТАНОВКА   ВРЕМЕНИ:

Под индикатором часов находятся 3 отверстия.

Для того что бы установить время, необходимо вставить в левое отверстие под часами (11) разогнутую скрепку и нажать 3 раза.

После этого индикатор секунд начнет "моргать".

Затем, нужно вставить скрепку в среднее отверстие (12)

и нажать один раз.(Начнет моргать индикатор минут.)

Теперь, нажимая скрепкой в правое отверстие под часами (13) можно выставить минуты.

Что бы выставить индикацию часов, нужно еще один раз нажать скрепкой в среднее отверстие (12)  и затем надавливая скрепкой в правое отверстие (13) - выставить время часов.

После того, как время выставлено, нужно один раз нажать скрепкой в левое отверстие (11).

Изначально в этих часах была предусмотрена функция будильника, но эта функция нами (производителями прибора) блокирована.

(Если в процессе установки времени часов, появится символ будильника, то звукового сигнала не последует.)

Однако, удалить символ с экрана можно нажав двумя скрепками одновременно

в два отверстия - среднее и правое(12) и (13).

МЕРЫ     ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Применяйте только качественные алкалиновые  батарейки.

- Во избежание выхода прибора из строя, не допускайте его падения и резких вибраций.

- Так же оберегайте прибор от проникновения влаги внутрь  корпуса.

- Не протирайте корпус прибора растворителями.

- После транспортитровки прибора в зимнее время  ---  дайте прибору нагреться до комнатной температуры и лишь после этого включайте его.

ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производители прибора   «Omega» гарантируют безотказную работу прибора в течении 1 года с момента покупки.

В случае выхода  прибора из строя – бесплатный ремонт прибора  в течении гарантийного срока, при условии соблюдения  покупателем  перечисленных выше требований и при отсутствии механических повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    - Габариты прибора – 135 мм x 230 мм x 32 мм.

    - Масса прибора - 420 грамм.

(Без электродов и соединительного провода.)

    - Питание прибора - 9 вольт

    - Ток потребления – 4 м.а.